PREDMETNI IZPITNI KATALOg zza drugi predmet poklicne mature-

GRADITEV OBJEKTOV

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 109. seji 16.06. 2008 in se  uporablja od spomladanskega roka 2010, dokler se z Maturitetnim izpitnim katalogom ne določi novi.

Po Predmetnem izpitnem katalogu opravljajo poklicno maturo kandidati, ki so končali zadnji letnik izobraževanja po naslednjih izobraževalnih programih:

| Ime programa | Datum sprejema (objave v Ur.l) |
| --- | --- |
| Gradbeni tehnik SSI | Ur. l. RS, št,. 53/2008 |

VSEBINA

1.	UVOD	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA	4

3.1	Načini in oblike ocenjevanja	4

3.2	Zgradba izpita	4

3.2.1	Pisni izpit	4

3.2.2	Ustni izpit	5

4.	Znanja in kompetence, ki se preverjajo na posamezni ravni zahtevnosti	5

5.	TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	7

5.1	Pisni izpit	7

5.1.1	Prva izpitna pola (20 točk)	7

5.1.2	Druga izpitna pola (30 točk)	8

5.2	Ustni izpit	12

6.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	13

# UVOD

Graditev objektov obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje. Znanja o tem ste dijaki pridobili pri vseh strokovnih modulih.

Na izpitu se ocenjujejo splošne in poklicne kompetence, ki ste jih pridobili pri strokovnih modulih: Stavbarstvo, Gradbeni inženirski objekti in Gradbena mehanika. V nadaljevanju boste lahko prebrali za katere  kompetence gre.

Navedeni bodo izpitni cilji, zgradba in vrednotenje izpita, znanja in kompetence ter tipi nalog s primeri izpitnih vprašanj za pisni in ustni del izpita.

Pozorno preberite vse dele tega kataloga. Pomaga naj vam že pri načrtu priprav na maturo. Marsikatero vrsto znanja boste lažje usvojili, če boste imeli dobro usvojena znanja iz splošnoizobraževalnih modulov. 
Zato vam bodo v pomoč tudi primeri izpitnih vprašanj s točkovanjem.

# IZPITNI CILJI

Cilji izpita iz Graditve objektov so:

- obdeluje projekte za različne primere objektov (stavbe in gradbeni inženirski objekti)

- pozna tehnologije gradnje in izdelave gradbenih proizvodov

- uporablja veljavno zakonodajo, predpise in standarde za gradnjo različnih objektov

- pomoč pri organizaciji poteka posameznih gradbenih del na stavbah in gradbenih inženirskih objektih

- prikazuje gradbene elemente v ustreznih projekcijah

- načrtuje posamezna montažna in druga izvajalska dela

- načrtuje zaključna gradbena dela

- pripravlja dokumentacijo za izdajo upravnih dovoljenj s področja urejanja prostora in graditve objektov

- pri vodenju gradbenih del in izvajanju tehnoloških del upošteva osnovne zakonitosti statike in trdnosti,

- izvaja osnovne račune nosilnosti enostavnih gradbenih elementov iz lesa in jekla

- pri projektiranju konstrukcijskih sistemov upošteva zakone statike in trdnosti

- upošteva vrednote kulturne dediščine vseh vrst objektov

- upošteva pravila varstva in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

- matematično rešuje strokovne probleme

# ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

## Načini in oblike ocenjevanja

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. V pisnem delu izpolnjujete dve izpitni poli in lahko dosežete največ 50 točk in je enoten za vse kandidate, ki ga opravljajo skupaj. Pri ustnem izpitu izberete listek z izpitnimi vprašanji. S pravilnimi odgovori lahko dosežete največ 50 točk. Usti del izpita opravljate pred šolsko komisijo, ki vas tudi oceni. Skupno maksimalno število točk je torej 100.

## Zgradba izpita

### Pisni izpit

Vsebinsko pisni izpit obsega naloge iz temeljnih vsebin obveznih modulov: Stavbarstvo, Gradbeni inženirski objekti in Gradbena mehanika. Izpitne naloge so objektivnega tipa, strukturirane, računske, grafične ali problemske ipd. Področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, ni le faktografsko, temveč upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje).

S pisnim izpitom dokažete, da s potrebnimi opisi, utemeljitvami, izračuni in skicami obvladate temeljna strokovna znanja.

Pisni izpit je sestavljen iz dveh pol, od katerih je za prvo izpitno polo namenjenih 30 minut in za drugo izpitno polo 90 minut. Prva izpitna pola vsebuje kratke naloge in vprašanja iz osnovnega znanja graditve objektov, druga izpitna pola pa vsebuje pregledne strukturirane naloge, skice in izračune.

Celoten pisni izpit je ocenjen s 50 točkami in traja 120 minut.

V obeh izpitnih polah bodo naloge iz vseh treh modulov.

| Izpitni poli | Skupno število točk v izpitni poli (v točkah) | Čas reševanja ( v minutah) | Dovoljeni pripomočki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. izpitna pola | 20 | 30 | kalkulator, geometrijsko orodje |
| 2. izpitna pola | 30 | 90 | kalkulator, geometrijsko orodje, Gradbeniški priročnik |
| SKUPAJ | 50 | 120 |  |

### Ustni izpit

Za ustni izpit je pripravljen enoten seznam vprašanj, ki služijo učiteljem za pripravo izpitnih lističev. Predvsem pa služijo vam za pomoč pri pripravi na izpit. Vprašanja so jasna, nedvoumna, kompleksna ter ustrezno razčlenjena. Vprašanja zajemajo znanja iz razumevanja in uporabe (55 %) ter iz analize, sinteze in vrednotenja (45 %), tako da so v vsakem vprašanju zajete vse taksonomske stopnje in so tako ovrednotena. Pri odgovorih se, kjer je to smiselno, izražate s skicami (tloris, prečni prerez, vzdolžni prerez,…). Na vsakem izpitnem lističu so tri vprašanja, iz vsakega strokovnega modula po eden. Točkovanje je enotno, vsak odgovor je točkovan s 16 ali 17 točkami. Na ustnem delu lahko dosežete maksimalno 50 točk.

# Znanja in kompetence, ki se preverjajo na posamezni ravni zahtevnosti

| Poklicne kompetence | ZNANJA,SPRETNOSTI,VEŠČINE |
| --- | --- |
| razume vlogo in sestavo gradbenih elementov in konstrukcij grafično prikazuje in bere gradbene elemente in konstrukcije v načrtih | sestavlja dele gradbene konstrukcije v celoto glede na zahteve samostojno in natančno prikazuje gradbene elemente in jih zna brati v načrtu uporablja projekcije in merila za nazorno in razumljivo prikazovanje konstrukcij nariše tlorise in prereze, v katerih je razvidna uporaba različnih materialov |
| pozna tehnologijo in faze izdelave konstrukcij in objekta ter gradbenih elementov in proizvodov pozna lastnosti glavnih gradbenih proizvodov razume vlogo in uporabo gradbenih proizvodov pri gradnji objekta | našteje vrste temeljenja in jih poveže z zemljino in konstrukcijo loči temelje glede na material in obliko izbere vrsto temelja glede na konstrukcijo izbere primeren material in izvedbo hidroizolacije opiše posamezne vrste sten in stebrov glede na material, lego v objektu, nosilnost in tehnologijo izvedbe razloži povezavo sten in stebrov v konstrukciji določi notranje in zunanje obdelave zidov in stebrov poveže predelne stene z nosilno konstrukcijo določi vrsto stropnih konstrukcij glede na material, obliko, lego v objektu, tehnologijo izvedbe opiše načine talne in stropne obdelave razloži in nariše detajle različnih prerezov čez plavajoče in navadne tlake našteje vrste nosilcev in preklad in jih loči glede na obliko in material izbere ustrezno vrsto stopnic glede na višinsko razliko, razpoložljivi prostor in material izračuna in nariše stopnice razlikuje vrste poševnih in ravnih streh ter opiše posamezne sestavne dele opiše povezanost strešne konstrukcije in kritine |
| razume vlogo in izvedbo instalacij v stavbah | našteje in pojasni vlogo hišnih inštalacij (strojne in elektroinštalacije) razloži hišno kanalizacijo in njene elemente opiše hišno vodovodno instalacijo našteje in opiše načine ogrevanja ter prezračevanja objekta |
| razume pomen kvalitetne izvedbe ovoja stavbe pozna zaščitne ukrepe pred neugodnimi in nezdravimi vplivi v stavbi in v okolju | pojasni toplotno, zvočno in protipožarno zaščito našteje in opiše uporabo materialov za izolacijo stavbe razloži pravilno vgrajevanje in kombinacije gradbenih proizvodov pojasni izvedbo fasadnega pasu, mansarde razloži toplotne izgube in načine za zmanjšanje le-teh opiše vrste in način širjenja hrupa glede na izvor ter ustrezne ukrepe za zmanjšanje hrupa |
| razume sanacije in rekonstrukcije stavbne dediščine pozna patologijo gradbenih proizvodov | našteje in opiše primere stavbne dediščine opiše pomen staranja materialov na trajnost gradbenih objektov našteje in pojasni vzroke za poškodbe gradbenih elementov razloži postopke pri adaptaciji in sanaciji stavb |
| identificira in klasificira zemljine načrtuje, pripravlja, izvaja in vodi zemeljska dela dimenzionira podporne zidove dimenzionira temelje varuje okolje in zdravje | prepozna in uvrsti različne zemljine nariše način zaščite gradbene jame izračuna količino zemeljskih del in določa površine prečnih profilov računa napetosti v tleh pod temelji določi velikost in lego rezultante aktivnega zemeljskega pritiska nariše podporni zid in lego armature v njem določi dimenzije točkovnega temelja določi dimenzije pasovnega temelja |
| pripravlja in izdeluje projektno dokumentacijo za projekt vodovoda pripravlja in izdeluje projektno dokumentacijo za projekt kanalizacije | izračuna porabo vode manjšega naselja izbere ustrezne vodovodne cevi izračuna izgube tlaka pri vodovodu |
| pripravlja in izdeluje projektno dokumentacijo za projekt ceste pozna asfalterska dela in dela za druge voziščne konstrukcije | nariše prometni in prosti profil na odprti cesti izračuna in nariše horizontalni potek trase izvede in izračuna vijačenje vozišča izračuna in nariše vertikalni potek trase izriše karakteristični prečni prerez ceste v mešanem profilu |
| pri projektiranju konstrukcijskih sistemov upošteva zakone statike in stabilnosti | rešuje praktične primere ravnotežja, sestavljanja in razstavljanja sil, ki delujejo na toga telesa; analitično in grafično sestavlja, razstavlja in uravnoteži sile brez skupnega prijemališča in s skupnim prijemališčem izračuna in izriše diagrame notranjih statičnih količin nosilcev z ravno osjo in paličnih nosilcev |
| izvaja osnovne račune nosilnosti enostavnih gradbenih elementov iz lesa in jekla | pozna in razume osnovne pojme trdnosti določi stopnjo statične nedoločenosti grednega in paličnega nosilca računa lastnosti prečnih prerezov kontrolira napetosti, dimenzionira in računa mejne sile na natezno, upogibno in tlačno obremenjenih elementih brez upoštevanja uklona |

# TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

## Pisni izpit

### Prva izpitna pola (20 točk)

V prvi izpitni poli so naloge krajše. Odgovore je možno obkrožiti ali dopolniti stavek ter razložiti pojme z besedo ali skico. Tu so dovoljeni pripomočki kalkulator in geometrijsko orodje.

1. naloga (6 točk)

Napišite formulo za izračun stopnic in jo opišite.					4 točke

Kakšna višina stopnice je primerna za stanovanja in kakšna za javne zgradbe? 	2 točki

2. naloga (7 točk)

Za napisano enačbo za izračun količine padavinske vode, ki se zliva v kanalizacijo, poimenujte oznake, pojasnite kaj pomenijo in k vsaki oznaki pripišite enote.

Enačba:

Qp = A.qp.φ.ψ   (m3/s)

REŠITEV

A – 	prispevna površina, s katere voda odteka v kanal in jo izračunamo po enačbah za izračun ploščin preprostih ravninskih likov. Izrazimo jo v hektarjih (ha).

2 točki

qp – 	intenziteta nalivov, ki jo odčitamo iz priročnikov na podlagi 15 minutnih nalivov. Enota je l/s.ha

2 točki

φ – 	koeficient odtoka, ki nam pove % padavinske vode, ki steče iz posameznih površin v kanalizacijo. Izraža se v procentih (%).

1 točka

ψ – 	koeficient zakasnitve je zmanjševalni koeficient, ki je odvisen od velikosti zbirne površine, oblike in padca terena. Izraža se v procentih (%)

2 točki

3. naloga (7 točk)

Prostoležeči nosilec je obremenjen na polovici razpetine s točkovno silo P (kN).

  - Kolikšna je jakost reakcij?						1 točka

  - Skica diagrama prečnih sil in upogibnih momentov			4 točke

  - Izpeljava enačbe za največji upogibni moment			2 točki

### Druga izpitna pola (30 točk)

V drugi izpitni poli so dovoljeni pripomočki poleg risalnega pribora in kalkulatorja še Gradbeniški priročnik. Naloge bodo tu obsežnejše računske, grafične ali problemsko naravnane. Pri vsakem delu naloge bo tudi navedeno koliko točk bodo vredni pravilni odgovori.

1. naloga (10 točk)

Narišite delni prečni prerez podkletene stanovanjske hiše in prikažite prerez čez talno in stropno konstrukcijo. Skico rišite s svinčnikom, estetsko in jo ustrezno opremite (opis, šrafura, kote, dimenzije)

- izbira temelja podkletenega objekta						2 točki

- izvedba hidroizolacije							2 točki

- prerez čez talno konstrukcijo							3 točke

- prerez čez stropno konstrukcijo						3 točke

2. naloga (10 točk)

Ob morski obali se cesta z nadmorske višine H1 = 280 m pri stacionži L1 = 1100 m premo spušča (od leve proti desni v smeri naraščanja stacionaže!) pod kotom alfa 4,6( do nadmorske višine H2 = 6 m. Pri kateri stacionaži doseže to nadmorsko višino? Pri  stacionaži L2 je vozišče naklonjeno v enostranskem prečnem naklonu za q = 5,5 %. 
Kolikšni sta koti levega in desnega roba vozišča če je široko 6,00 m? 
Narišite natančno skico in vse primerno označite! 
Pojasnite, kateri element trase je v horizontalnem poteku pri stacionaži L2, 
da je vozišče nagnjeno za qmax = 5,5 %. (10 t)

Rešitev:

L1                                                                    L2                              L2                  (1t)

H1 = 280 m

L1 = 1100 m

H2 = 6 m

L2 = ? m

,      tg                                                              (2t)

L2 =1100 m + 3405,500 m = 4505,500m

(2t)

,

HL = 6,000 m + 0,165 m = 6,165 m

HD = 6,000 m – 0,165 m = 5,835 m                                                                                    (3t)

Pri stacionaži L2 poteka vozišče v krožnem loku!                                                               (2t)

3. naloga (10 točk)

Ravninska palična konstrukcija je obtežena z vodoravno silo F = 80 kN, kot kaže skica. Natezno obremenjene palice so izdelane iz ploščatega jekla dimenzij 10 x 60 mm, tlačno obremenjene palice pa iz jeklenih okroglih cevi, kot kaže skica. Uporabljeno jeklo je kvalitete S 235, elastični modul jekla je E = 210 000 MPa, temperaturni razteznostni koeficient 
(t = 0,000012 K-1.

- Izračunajte osno silo v palici 1 in dokažite, da dovoljena tlačna napetost jekla ni prekoračena. Pri računu upoštevajte, da je palica uklonsko zavarovana.

4 točke

Skica izrezanega vozlišča z vrisanimi silami,

16 kN (tlak)			1 točka

1 točka

mm2				1 točka

1 točka

- Izračunajte osno silo v palici 2 in dokažite, da dovoljena natezna napetost jekla ni prekoračena.

3 točke

81,584 kN (nateg)				1 točka

1 točka

1 točka

- Izračunajte raztezek palice 2.

3 točke

1 točka

2 točki

## Ustni izpit

Na vsakem izpitnem lističu bodo tri vprašanja. Iz vsakega strokovnega modula po eden. Od učiteljev posameznih strokovnih modulov boste prejeli spisek možnih vprašanj, predno se prijavite na maturo. Pravilni odgovori bodo točkovani s po 16 ali 17 točkami. Skupaj bo možno dobiti 50 točk.

Primer izpitnih vprašanj izpitnega listka za ustni izpit:

1. Pojasnite pojem toplotnega mostu in preprečevanje le tega

  - kaj je toplotni most								5 točk

  - zakaj se pojavi									6 točk

  - kako preprečimo toplotne mostove						6 točk

2. Razložite, zakaj v kanalskem omrežju nameščamo revizijske jaške. Pojasnite tudi kdaj, kje in na koliko metrov jih nameščamo.

  - razlaga vzrokov za nameščanje revizijskih jaškov				6 točk

  - pojasnitev mest postavljanja revizijskih jaškov					6 točk

  - utemeljitev različnih možnosti							5 točk

3. V ravnini določi tri poljubne sile brez skupnega prijemališča in analitično določi rezultanto (jakost, naklonski kot, lego)!

  - skica sil s podatki									4 točke

  - razlaga pojma sil brez skupnega prijemališča					3 točke

  - analitična določitev rezultante z razlago postopka				9 točk

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem

katalogu.